## Slide 1: 10.2 对称式共享存储器系统结构
主讲人：覃宇骁 CS1401班 U201414571

## Slide 2: 共享存储器的特点：
一般都支持对共享数据和私有数据的Cache缓存
私有数据只供一个处理器使用
共享数据多个处理器共同使用
处理器之间通过读/写共享数据来实现通信
通过总线共享一个单独的物理存储器，由于大容量的Cache很大程度地降低了对总线带宽的要求，处理机规模较小时，这类计算机十分经济
新的问题：如何解决Cache一致性

## Slide 3: 何为Cache的一致性？
如果一个存储器满足以下三点，则称该存储器是一致的：
处理器P对单元X进行一次写之后又对单元X进行读，读和写之间没有其它处理器对单元X进行写，则P读到的值总是前面写进去的值。
处理器P对单元X进行写之后，另一处理器Q对单元X进行读，读和写之间无其它写，则Q读到的值应为P写进去的值。
对同一单元的写是串行化的，即任意两个处理器对同一单元的两次写，从各个处理器的角度看来顺序都是相同的。(写串行化 )

## Slide 4: Cache的一致性：

## Slide 5: 假设：
    直到所有的处理器均看到了写的结果，这个写操作才算完成；
    处理器的任何访存均不能改变写的顺序。就是说，允许处理器对读进行重排序，但必须以程序规定的顺序进行写。

## Slide 6: 实现一致性的基本方案
在一致的多处理机中，CACHE提供两种功能：
  共享数据的迁移
    减少了对远程共享数据的访问延迟，也减少了对共享存储器带宽的要求。
  共享数据的复制
    不仅减少了访问共享数据的延迟，也减少了访问共享数据所产生的冲突。
一般情况下，小规模多处理机是采用硬件的方法来实现Cache的一致性。

## Slide 7: CACHE一致性协议
  即在多个处理器中用来维护一致性的协议。
  关键：跟踪记录共享数据块的状态
  两类协议（采用不同的技术跟踪共享数据的状态）
    目录式协议（directory）
    物理存储器中数据块的共享状态被保存在一个称为目录的地方。
    监听式协议（snooping）
      每个Cache除了包含物理存储器中块的数据拷贝之外，也保存着各个块的共享状态信息。
      Cache通常连在共享存储器的总线上，当某个Cache需要访问存储器时，它会把请求放到总线上广播出去，其他各个Cache控制器通过监听总线（它们一直在监听）来判断它们是否有总线上请求的数据块。如果有，就进行相应的操作。

## Slide 8: 解决一致性问题的两种方法
写作废协议
在处理器对某个数据项进行写入之前，保证它拥有对该数据项的唯一的访问权。

## Slide 9: 解决一致性问题的两种方法
写更新协议
当一个处理器对某数据项进行写入时，通过广播使其它Cache中所有对应于该数据项的副本进行更新。

## Slide 10: 两种协议的性能比较
在对同一个数据进行多次写操作而中间无读操作的情况下，写更新协议需进行多次写广播操作，而写作废协议只需一次作废操作。
在对同一Cache块的多个字进行写操作的情况下，写更新协议对于每一个写操作都要进行一次广播，而写作废协议仅在对该块的第一次写时进行作废操作即可。
写作废是针对Cache块进行操作，而写更新则是针对字（或字节）进行。
考虑从一个处理器A进行写操作后到另一个处理器B能读到该写入数据之间的延迟时间。
写更新协议的延迟时间较小。

## Slide 11: 监听协议的实现
  实现监听协议的关键有3个方面
    处理器之间通过一个可以实现广播的互连机制相连。
    通常采用的是总线。
    当一个处理器的Cache响应本地CPU的访问时，如果它涉及到全局操作，其Cache控制器就要在获得总线的控制权后，在总线上发出相应的消息。
    所有处理器都一直在监听总线，它们检测总线上的地址在它们的Cache中是否有副本。若有，则响应该消息，并进行相应的操作 。
  写操作的串行化：由总线实现
    （获取总线控制权的顺序性）

## Slide 12: 监听协议举例
  在每个结点内嵌入一个有限状态控制器
    该控制器根据来自处理器或总线的请求以及Cache块的状态，做出相应的响应。
  每个数据块的状态取以下3种状态中的一种：
    无效（简称I）：Cache中该块的内容为无效。
    共享（简称S）：该块可能处于共享状态。
      在多个处理器中都有副本。这些副本都相同，且与存储器中相应的块相同。
    已修改（简称M）：该块已经被修改过，并且还没写入存储器。
    （块中的内容是最新的，系统中唯一的最新副本）

## Slide 13: 响应来自处理器的请求（无替换）

## Slide 14: 响应来自处理器的请求（有替换）

## Slide 15: 响应来自总线的请求